2.6.7. PREDRAČUN RADOVA

| red. | br.teh. | v r s t a r a d o v a | jed. | Količine | Jed.cena u din. | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| br. | spec. |  | mere |  |  |  |
|  |  | 1 . P R I P R E M N I R A D O V I |  |  |  |  |
| 1.1. |  | GEODETSKO OBELEŽAVANjE Obeležavanje trase i objekata, sva geodetska merenja, tj. prenošenje podataka s projekta na teren i obratno, osiguranje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova Investitoru. Obračun se vrši po kilometru trase i priključaka u skladu s projektima i tehničkim uslovima. | paušal |  |  |  |
|  |  | SVEGA PREDHODNI RADOVI : |  |  |  |  |
|  |  | 2. Z E M Lj A N I R A D O V I |  |  |  |  |
| 2.1. |  | ISKOP HUMUSA Mašinski iskop postojećeg humusa u sloju prosečne debljine 20cm na celom kompleksu ispo saobraćajnica sa utovarom, transportom u mestu do 60 m i sa figurisanjem na strani, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Iskop navedenog materijala vrši se 95% mašinskim putem, a do 5% ručno. Obračun se vrši po m3 iskopanog materijala. | м3 | 600,00 |  |  |
| 2.2. |  | ISKOP ZEMLjANOG MATERIJALA Široki iskop useka mašinskim putem uzemlji II i III kat. ispod saobraćanih i pešačkih površina, prema poprečnim profilima, sa utovarom, transportom na srednju daljinu do 500 m i istovarom materijala sa grubim planiranjem slojeva nasipa ili deponije i planiranjem useka i deponije, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3. | м3 | 183,00 |  |  |
| 2.3: |  | OBRADA PODTLA Uređenje temeljnog tla (podtla) sabijanjem, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m2 stvarno uređenog temeljnog tla. | м2 | 1.906,00 |  |  |
| 2.4. |  | IZRADA NASIPA ISPOD KOLSKO PEŠAČKIH STAZA I SLOBODNIH POVRŠINA Izrada nasipa od nevezanih kamenih materijala. Nasip se radi u slojevima 20-30 cm, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 izrađenog i sabijenog nasipa. | м3 | 2.776,00 |  |  |
| 2.5. |  | UREĐENjE POSTELjICE Nakon izrade završnog sloja posteljice izvršiti planiranje posteljice i nabijanje ježevima i drugim odgovarajućim sredstvima za nabijanje. Traži se zbijenost na vrhu nasipa Ev2≥70MPa i traži se zbijenost 100% prema “Proctor”-u, kao i CBR=10%. Posle izvršenog nabijanja posteljica se isplanira sa tačnošću ±2cm i uvalja. Prilikom tog planiranja potrebno je strogo držati se projektovanih poprečnih i podužnih nagiba. Obračun po m2 isplanirane i zbijene posteljice. | м2 | 1.582,00 |  |  |
| 2.6. |  | HUMUSIRANjE SLOBODNIH POVRŠINA Humusiranje slobodnih površina humusnim materijalom prosečne debljine d=20 cm sa zatravljivanjem travom koja odgovara ekološkim uslovima u području i osigurava trajnost rasta. Obračun i plaćanje se vrši po m2 humusirane površine | м2 | 1.353,00 |  |  |
|  |  | SVEGA ZEMLjANI RADOVI (din) : |  |  |  |  |
|  | 3. К О Л О В О З Н А К О Н С Т Р У К Ц И Ј А |  |  |  |  |
| 3.1. |  | IZRADA DONjEG NOSEĆEG SLOJA DA 0/63 mm Izrada donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata frakcije 0/63, debljine 20cm. Izrađuje se prema tehničkim uslovima datim u projektu. Traži se zbijenost na vrhu tucanika Ev2≥110MPa i traži se zbijenost 95-98% prema “Proctor”-u u zoni kolovoznih površina. Plaća se po m3 ugrađenog i nabijenog sloja. | м3 | 310,00 |  |  |
| 3.2. |  | IZRADA DONjEG NOSEĆEG SLOJA DA 0/31 mm Izrada donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata frakcije 0/31,5, debljine 15cm na kolovoznim I pešačkim površinama. Traži se zbijenost na vrhu tucanika Ev2≥150MPa i traži se zbijenost 103% prema “Proctor”-u u zoni kolovoznih površina uz uslov da Ev2/Ev1 max 2,5. Izrađuje se prema tehničkim uslovima datim u projektu. Plaća se po m3 ugrađenog i nabijenog sloja. | м3 | 216,42 |  |  |
| 3.3. |  | IZRADA NOSEĆEG SLOJA DA 4/8 mm Izrada donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata frakcije 4/8, debljine 5cm kao podloga za postavljanje behaton ploča.Traži se zbijenost 98% prema “Proctor”-u. Izrađuje se prema tehničkim uslovima datim u projektu. Plaća se po m3 ugrađenog i nabijenog sloja. | м3 | 75,00 |  |  |
| 3.4. |  | UGRADNjA BEHATON PLOČA Pozicija obuhvata nabavku i postavljanje vibro-presovanih behaton ploča debljine d=8cm I ili dvostruki T profil sa zaptivanjem fugni kvarcnim peskom. Plaćanje se vrši po m2 ugraženih i isfugovanih behaton ploča. | м2 | 1480,00 |  |  |
| 3.5. |  | UGRADNjA SIVIH IVIČNjAKA 18/24cm Oivičenje saobraćajnih površina sivim betonskim ivičnjacima 18/24cm. Ivičnjaci se ugrađuju na sloju svežeg betona MB20. Ivičnjaci su industrijski proizvod. Plaća se po m1 nabavljenog i ugrađenog ivičnjaka. | м | 65,00 |  |  |
| 3.6. |  | UGRADNjA SIVIH IVIČNjAKA 12/18cm Oivičenje pešačkih površina sivim betonskim ivičnjacima 12/18cm. Ivičnjaci se ugrađuju na sloju svežeg betona MB20. Ivičnjaci su industrijski proizvod. Plaća se po m1 nabavljenog i ugrađenog ivičnjaka. | м | 371,00 |  |  |
|  |  | SVEGA KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA (din) : |  |  |  |  |